Környezettudomány 9.

Sugárvédelem

- 2féle hatás: determinisztikus és sztochasztikus ( utóbbi az egyéni variabilitás miatt kiszámíthatatlan

- Nem lehet cél a sugármentesítés

- Az embert érő dózisok: természetes + mesterséges

- Mesterséges

  - Forrás		átlagos		tartomány

  - Orvosi		370 μSV/év 	nagy dózis

  - Kibocsátás	<1 		150-200

  - Kihullás 5	<15

  - Árucikkek	0,4		1-100

  - Foglalkozás 	8		20 mSv-ig

  - Összesen: ~380 μSV/év

- háttérsugárzás: világátlag: 2,6 mSV (Mo: 3 mSv)

- A háttérsugárzás forrásai:

  - Kb 50%-a a radonból (222Rn) származik

  - Belső források: 11%

  - Radioaktív elemek 13,5% (pl. 14C)

  - Kozmikus 10%

  - Nukleáris ipar: 0,1%

  - Orvosi alkalmazások: 14,3%

    - Minél fejlettebb egy társadalom, annál magasabb a részaránya az orvosi alkalmazásnak

  - Egyebek <1%

- Különleges csoportok és helyzetek:

  - Nagy radon aktivitású tér 5000 μSv/év

  - Nukleáris ipar 1000

  - Sugárzásos munkhely 500

  - Orvosi sugárzásos munkahely 100

  - Utasgép (10 km-en) 5 μSv/óra

  - Orvosi felvétel 0,03-8 mSv/felvétel

  - Nukleáris fegyverek (össz. 500mt TNT)

  - Összesen 2,5*1021 Bq (13Cs ( 910 pBq)

- A sugárvédelem gyakorlata

  - Nemzetközi szerv: International Commission of Radiological Protection (ICRP)

  - Ez egy ajánló testület

  - A kül. Országok szakembereket delegálnak

  - Ajánlásokat tesznek arra, hogy az ionizált sugárzásoknál milyen szint alatt érdemes maradni

  - Ezeket az országok vagy beemelik a jogrendjükbe, vagy nem (általában igen)

- A sugárvédelem alapelvei

  - Vállalt dózisoknál: tevékenység indokoltsága (több haszon, mint kár)

  - Védelem optimálása: ALARA-elv (as low as reasonably achievable)

  - Dóziskorlátok betartása

- Mindig legyen a lehető legalacsonyabb

- Megengedett dózis: az egyed élete során semmiféle észrevehető károsodást ne szenvedjen (szomatikus+genetikus károsodásra is vonatkozik)

# Lakossági

# A kockázat ne növelje meg az egyéb okokból fellépő kockázatot

# Foglalkozásszerűen

# Ne csökkentse a várható élettartamot

- Dóziskorlátok (mSv)

# The Ionizing Rediation Regulation, 1999, No. 3232 (folyton változtatták, ami folytonos csökkentést jelentett)

# Lakosság	1 mSv effektív dózis

# Munkavállaló	100 mSv/5év (<50 mSv/év) [ennek a négyszerese okozna csak észrevehető károsodást [400 mSv]]

# Kockázat: 50 μrizikó/év ( 1 millió emberből 50meghal évente

- A sugárvédelem tudomány, technika, jog, közigazgatás, politika, szociológia

- Sugárvédelem célja:

  - Népesség védelme

  - Sugárzás alkalmazásának szabályozása

- Hatósági feladat

  - Ajánlások és szabályozások rendszere

A nem ionizáló EM sugárzások biológiai hatásai

- Határérték: előny-kár mérlegelés, hangsúlyozottan nem csak természettudomány

- Dozimetriailag releváns mennyiségek

  - Sztatikus tereknél: terek B (T) E (V/m)

  - ~ 10 MHZ-ig keletkezett áramsűrűség J (A/m^2)

  - 10 és 110 MHz: testben keletkezett áram I [a]

  - 100 kHz és 10 GHz: SAR fajlagos teléjesítmény abszorpció (specific absorption rate) [W/kg] ( tömegegységenként mekkora az elnyelt teljesítmény

    - SAR = dP/ dm [W/kg]

  - 300 MHz felett (SAR mellett) ( a fajlagos energia abszorpció (specific absprption, SA): a tömegegységenkénti energiaabszorpció [J/kg]

    - SA = dE/dm [J/kg]

  - 10 GHz és 300 GHz: SA ( besugárzást jellemzi: teljesítménysűrűsége S [W/m^2], expozívió ideje  ( mennyit nyel el

  - Optikai tartomány (IR, látható, UV): felületi jelenség ( SA, a besugárzást a teljesítménysűrűség és az expozíció ideje jellemzi

- Az egyes EM tartományokban a kcsh-i mechanizmusok eltérnek

- Jellemző: a biológiai hatásoknak küszöbértékük van mindenütt

A nem ionizáló EM sugárzások biológiai hatásai

- Ajánlások: nk. Szervezet: International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

Sztatikus tér, alacsony frekvencia: 0-3 kHz

- Fontosak ( mindenütt jelen vannak

- EM válaszok: indukált áramok a testben

- Áramok: természetes okok miatt: 0,1 – 1 μA/cm^2

- Határérték: 0,1 μA/cm^2-t ne lépje túl (biokémiai folyamatok eredménye miatt)

- Pillanatnyilag a tudomány úgy gondolja: ha nincs túllépés, nincsenek rákkeltő hatások

- Tapasztalat:

  - Épületeken belül jól teljesül (J~10^-4 μA/cm^2)

  - Elektromos háztartási gépek : normális használat mellett sokkal kisebb

  - Földi kábelnél a felszínen: 10-40 μT

  - Nagyfeszültség alatt (~2 m-nél 5-30 μT)

Nagyfrekvenciás terek (10 kHz-300 GHz) (neV-meV)

- Rádió, Tv, mobil, mikro

- Kérdés: hasznok-kérok értelmezése

- Sugárzások testbe behatolása is ferkvenciafüggő

  - Legjobban a MHz frekvenciájú hullámok (10-30 cm közt)

  - GHz néhány cm

  - Afölött milliméternél kevésbé hatolnak be

- Fizikailag a fő jelenség: kcsh a víz dipólmomentumával

- Biológiai hatások (kicsik, úgyhogy bizonytalana  vizsgálatuk):

  - Termikus hatás

  - Sejtek közötti erőhatás

  - Nagyfrekvencián: sejtmembrán hatás

- 30 kHz alatt téreffektusok, alatta hőeffektusok dominálnak

- Termoregulációra való hatás

- Határértékek: SAR-ra (lakosság, foglalkozási külön)

  - Fejre+törzse vonatkozó értéket megszorzták 2vel a mobilok miatt

  - (az állomás alatt: mindig kicsi a térerő)

- Magasabb frekvencián, besugárzás körülményei (S[W/m^2], besugárzási idő)

- Mennyit nyel el ebből a test?

A nagfrekvenciájú sugárzások

- Rákot biztosan nem okoznak

- Vita: kifejlődöttet esetleg segítik

Optikai sugárzások (IR C,B,A, látható, UV A,B,C)

- Kcsh:

  - Termikus hatás

  - Fotokémiai hatás (pl retina)

  - UV-ben: biológiailag aktív molekulák megváltoztatása (DNS, lipid, protein)

- UV-sugarak: 100nm < λ < 400 nm (az A, B fontos egészségügyileg)

- λ < 200 nm: vékony levegő elnyeli

- Látható fény: 400 <λ< 800 nm)

- IR:

  - A	800 nm – 1,4 μm

  - B	1,4 μm – 3 μm

  - C	3 μm – 1 mm

- UV:

  - Nem ionizál, de a molekulák vibrációjával és rotációjával van kapcsolatban

  - Áthatolóképesség kicsi ( felszínt éri (bőr)

  - Számítanak a molekulák elnyelési csúcsai ( függ a frekvenciától

  - Hatás molekuláris szinten: keresztkötések, száltörések a DNS-ben

  - Egyenérték dózis korlát : 30 J/m^2 (pl 270 nm-nél 1mW/m^2-nél 8,3 órát lehetne napozni ()

- IR:

  - Felmelegíti a bőrt

  - Fájdalom 44,5°C

  - Legérzékenyebb a szem

  - IR-C a szaruhártyát károsíthatja

  - IR-A szivárványhártya, lencse, recehártya

A zaj

- A hang szerep óriási az emberré válásban ( tagolt, hanggal közvetített beszéd nélkül nincs emberi társadalom

  - Gégefő lecsúszása ( tagolt beszéd képessége ( ember kiemelkedése az emberszabásúak közül?

- Hang és a környezeti zaj különböző

- Hang: környezetünk természetes része

- Zaj: akaratlan, vagy káros olyan hang, amelyet emberi tevékenység kelt

- Zavaró zaj:

  - A közösséget általában érintő jelenség

  - Több ember közel hasonlóan értékeli, de az egyéni variabilitás óriási (korosztályos különbségek is vannak)

  - A jellemzőit meg lehet mérni

  - Egyszeri, sokszor nem reprodukálható ( nehézségek a mérték meghatározásánál, a tárgyilagos értékelésnél

  - Társadalmilag fontos mozzanattá az ipari forradalom óta vált (ekkor volt először, hogy az ember elég hosszan és sok hatással terhelte a környezetét)

- Zajjellemző (zajindikátor): a környezeti zajt leíró fizikai mennyiség, amely kapcsolatban van a káros hatással

- Zaj: fizikai alapok ( emberek: fiziológiai, pszichológiai válaszok

- A zaj hatása minden emberre más

- Mindenkit zavar (növekvő hangerővel)

  - Zavarja az alvást

  - Korlátozza a pihenés, zavarja a munkát

  - Gátolja a beszéd megértését

  - Előbb átmeneti, majd maradandó hallássérülés (diszkók)

  - Megbetegedések, pl. magas vérnyomás, fejlődési rendellenesség, szexuális zavar, szívinfarktusoknál rizikótényező

- Zajos környezet: zavaró, romlanak az emberi kapcolatok, társadalmi, egészségügyi károk, pl. költözési indok

- Korunk egyre nagyobb problémája, életminőségi, gazdasági károkat okoz